# АНКЕТА (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

| Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 18 Центрального района |
| --- |
| Санкт-Петербурга, |
| сокращенное ГБОУ школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга | ОГРН 1027809248807 |
| (полное и сокращенное наименование организации) |
| Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) |
| 1. 80.21.1 - основное общее образование | ОКВЭД основной |
| 2. 80.10.3 - дополнительное образование | ОКВЭД дополнительный |
| 3. 80.10.2. – начальное образование | ОКВЭД дополнительный |
| Форма собственности | Собственность субъекта РФ | ОКФС |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |
| Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение | ОКОПФ |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |
| Должность, Ф.И.О. руководителя организации | Директор | Тихомирова А.В. |
| Телефон, факс руководителя организации | Тел (812) 275-62-67 | Факс (812) 275-62-67 |
| E-mail организации | sch18@center-edu.spb.ru |
| Юридический адрес организации | 193015 | Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.9-11-13. лит. А |
|  | (индекс) | (почтовый адрес) |
| Фактический адрес организации | 193015 | Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.9-11-13. лит. А |
| (индекс) (почтовый адрес) |
| Наименование владельца объекта, в котором находится организация | ОГРН |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга ОГРН 1027809248807 |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация) |
| Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация |  |
| 193015 Санкт-Петербург ул. Кавалергардская д. 9-11-13, лит. А │ (индекс) |
| (почтовый адрес) Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация |
| Тел. (812) 275-62-67 │ Факс (812) 275-62-67 E-mail: sch18@center-edu.spb.ru |
| Наименование вышестоящей организации | Администрации Центрального района Санкт-Петербурга | ОГРН |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
| Юридический адрес вышестоящей организации | 191167 | Санкт-Петербург, Невский проспект дом 176 |
| (индекс) (почтовый адрес) |
| Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга |
| Хлутков Андрей Драгомирович |
| Телефон, факс вышестоящей организации | Тел. (812) 576-28-00 | Факс (812) 417-45-84 |
| E-mail вышестоящей организации | tucentr@gov.spb.ru |

| Титульный лист, часть II |
| --- |
| Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома) | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 193015 Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.9-11-13. лит. А |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | 5 463,30 кв. м. |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1,2, 3,4 этажи; |
| Кадастровый номер объекта | 78 | : | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 0 | : | 9 |  |  |  |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | дети |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с отклонениями в развитии |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | да |

| АНКЕТА (основная часть) |
| --- |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
|  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Подходы к объекту, пути движения |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Учреждения основного общего и среднего (полного) общего образования |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | 1 | 1 | 0 | Территория не принадлежит ГБОУ школе №18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина пешеходных путей «К» | м | 2,6 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» | наличие |  |  | п.4.1.2 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К» | % | 8% | не более 8 (1:12) | п.4.1.8, рис Д.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | То же около здания или в затесненных местах, «К» | % |  | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | п.4.1.8, рис Д.5 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,015 | не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  | п. 4.1.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , «К», «О», «С» | м |  | не более 0,015 | п.4.1.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» | м |  | не менее 0,05 | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» | м |  | не менее 0,05 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С» | м |  | 0,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.4.1.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.4.1.4 |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У» | наличие | нет |  | п.4.1.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.4.1.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С» | м |  | не менее 0,8 | п.4.1.10 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С» | м | 0,05 | не менее 0,05 | п.4.1.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С» | м |  | не более 0,025 | п.4.1.9 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 1.2 | Лестницы (на подходах к объекту, на участках) | 0 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м |  | 0,12- 0,15 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц «О» | м |  | Не менее 1,35 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С» | м |  | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие |  |  | п.5.1.2 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.4.1.12 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,3 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» | % |  | Не более 5 (1:20) | п. 4.1.14 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина между поручнями «К» | м |  | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К» | м |  | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К» | м |  | 0,7 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м |  | не менее 0,3 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,05 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги , «К», «О», «С», «У» | м |  | не менее 0,05 | п.5.2.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м |  | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м |  | Не менее 1,6 |  |  |
| 2. Входной узел |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.1 | Наружные лестницы | 0 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м |  | 0,12- 0,15 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц «О» | м |  | Не менее 1,35 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м |  | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие |  |  | п.5.1.2 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота разделительного поручня «О», «С» | м |  | 0,85-0,92 | 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие |  |  | п.4.1.12 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,3 | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,05 | п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,04 | п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» | % |  | Не более 5 (1:20) | п. 4.1.14 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина между поручнями «К» | м |  | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м |  | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м |  | 0,7 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К» | м |  | 1,5 |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К» | м |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К» | м |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К» | м |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м |  | не менее 0,3 | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,05 | п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние в свету между поручнем и стеной К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,045 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У» | м |  | не менее 0,05 | п.5.2.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) | 1 | 1 | 0 | Ширина пандуса | м | 1.0 | 1.0 | Рис.Д9 «пандусы» |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м | % |  | Не более 5 (1:20) | 5.2.13 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м | % |  | Не более 10 (1:10) |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м |  | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м |  | Не менее 1,6 |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.5 | Подъемники мобильные | 0 | 0 | 0 | «К» | наличие |  |  | п. 4.1.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.6 | Входные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поперечный уклон | % |  | 1-2 | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота площадки | м | 0,0 | Не более 0,025 | п.4.1.9 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина входной площадки «К» | м | 1,80 | ≥ 1,50 | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Глубина входной площадки «К» | м | 1,85 | ≥ 1,85 | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина входной площадки с пандусом «К» | м |  | ≥ 2,20 | п. 5.1.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина входной площадки с пандусом «К» | м |  | ≥ 2,20 | п.5.1.3 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У» | наличие | нет |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.7 | Входные тамбуры | 1 | 1 | 0 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | м | 1,6 | Не менее 1,5 | 5.1.7. |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С» | соответствие | нет |  | п.5.1.7 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | 1 | 1 | 0 | Ширина в свету «К» | м | 1,6 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,01 | Не более 0,014 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом « К», «О» | наличие |  |  | п. 5.1.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О» | м |  | От 0,5 до 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С» | наличие |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
|  | Прозрачные двери на входе в здание | 0 | 0 | 0 | Ширина в свету »К» | м |  | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м |  | Не более 0,014 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом входа, доступного для МГН«К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К», |  |  | не менее 0,3 | п.5.1.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | Не менее 0,1 | п.5.1.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | Не менее 0,2 | п.5.1.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У» | м |  | 1.2 -1.5 | п.5.1.5 |  |
|  | Название зоны |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 2.9 | Вестибюли общественных зданий | 0 | 0 | 0 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | м |  | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С» | наличие |  |  | п. 5.5.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие |  |  |  |  |
| 3. Пути движения внутри здания |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | м |  | 0,6 | п.5.2.3 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» | м |  | 0,6 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | м |  | 0,6 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина пути движения «К» | м | 2,62 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К» | м | 0,9 | не менее 0,9 | п.5.2.2 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, «К» | м | 1,5 | не менее 1,4 | п.5.2.2 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К» | м | 1,3 | не менее 1,2 | п.5.2.2 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С» | м |  | не менее 0,05 | п.5.2.7 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота ворса ковров «К», «О» | м |  | не более 0,013 | п.5.2.8 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | 1 | 1 | 0 | Ширина «К» | м | 1.27 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,014 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да |  | п. 5.4.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.3 | Внутренние лестницы № 1 | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,13 | 0,13 - 0,17 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  | п.5.2.9 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,85 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,27 | 0,27-0,33 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м | 0,04 | 0,04-0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м | 0,05 | не менее 0,045 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие |  |  | п. 5.2.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,40 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м |  | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие |  |  | п. 5.2.9 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» | наличие | нет |  | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | нет |  |  |  |
|  | Внутренние лестницы № 2 | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,13 | 0,13 - 0,17 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  | п.5.2.9 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,85 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,27 | 0,27-0,33 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м | 0,04 | 0,04-0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м | 0,05 | не менее 0,045 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие |  |  | п. 5.2.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,40 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м |  | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие |  |  | п. 5.2.9 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» | наличие | нет |  | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | нет |  |  |  |
|  | Внутренние лестницы № 3 | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,13 | 0,13 - 0,17 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да |  | п.5.2.9 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м |  | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м |  | 0,27-0,33 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м |  | 0,04-0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,045 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | м |  | не менее 0,06 | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие |  |  | п. 5.2.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,40 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м |  | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие |  |  | п. 5.2.9 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» | наличие | нет |  | п.5.2.16 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | нет |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.4 | Пандусы стационарные | 0 | 0 | 0 | Высота одного подъема «К» | м |  | Не более 0,8 | п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Уклон «К» | % |  | Не более 5 (1:20) |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К» | % |  | Не более 10 (1:10) |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К» | м |  | не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м |  | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) |  |  | 0,7 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м |  | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнями | м |  | 0,9-1,0 | п. 5.2.15 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие |  |  | п. 5.2.14 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С» | м |  | не менее 0,05 | п.5.2.14 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К» | м |  | Не менее 1,5 | п. 5.2.13, 5.2.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К» | % |  | Не более 5 (1:20) |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К» | % |  | Не более 10 (1:10) |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м |  | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м |  | Не менее 1,6 |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.7 | Подъемники мобильные | 1 | 1 | 0 | Подъемники мобильные «К» | наличие | да |  | п. 4.1.14 | С посторонней помощью |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.8 | Лифты | 0 | 0 | 0 | Ширина кабины «К» | м |  | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина кабины «К» | м |  | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина дверного проема «К» | м |  | Не менее 0,95 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Размер рабочей поверхности кнопки «С» | соответствие |  | не менее 0,02 м | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С» | соответствие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С» | соответствие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие |  |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | м |  | Не менее 0,1м |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п. 5.5.7 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С» | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.9 | Эскалаторы | 0 | 0 | 0 | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С» | наличие |  |  | п.5.2.22 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С» | м |  | 1,0 | п.5.2.22 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С» | м |  | 1,0-1,5 | п.5.2.22 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 3.10 | Пути эвакуации | 1 | 1 | 1 | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие | нет |  | П.5.2.31 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У | соответствие | нет |  | п.5.2.31 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  | п.5.5.5 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У» | наличие | да |  | п.5.5.1 |  |
|  | 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты. |
|  | 4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»: | количество |  |  | П.7.2.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 50-150 мест | количество |  | 3-5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 151-300 мест | количество |  | 5-7 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 301-500 мест | количество |  | 7-10 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 501-800 мест | количество |  | 10-15 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами | количество |  |  | П.7.1.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры | наличие |  |  | П.7.1.7, 7.1.12 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 4.5.2 | Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных | 1 | 1 | 0 | Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У» | % | 5 | не менее 5 | П.7.2.5 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С» | наличие | да |  | п.7.2.5 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К» | м | 1,2 | не менее 1,2 | п.7.6.12 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К» | м | 1,5 | 1,5 | п.7.6.12 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К» | м | 0,9 | 0,9 | п.7.6.12 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С» | м | 1,5 | 1,5 | п.7.6.12 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С» | м | 0,7 | 0,7 | п.7.6.12 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 4.5.3 | Учебные помещения общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г» | наличие |  |  | п.7.2.7 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г» | наличие |  |  | п.7.2.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни «К», «О», «С», «Г» | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
| 4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Помещения | 1 | 1 | 0 | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» | м | 1,1 | От 0,85 до 1,1 | п.5.4.2 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С» | м | 0,5 | Не менее 0,4 | п.5.4.2 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С» | м |  | Не более 0,8 |  |  |
| 5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 5.1 | Кабина в общей уборной | 1 | 1 | 0 | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У» | % | 7 | не менее 7 | п.5.3.2 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 0,9 | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина кабины «К» | м | 2,15 | Не менее 1,65 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Глубина кабины «К» | м | 1,8 | Не менее 1,8 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» | - | наружу | наружу |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Опорные поручни «О», «К» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Поручни около умывальника «О», «С», «К» | наличие | да |  | п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет |  | п. 5.3.6, п.5.5.7 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" | наличие | нет |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | 0 | 0 | 0 | Ширина «К» | м |  | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина «К» | м |  | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м |  | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» | - |  | Наружу | п.5.3.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Опорные поручни около унитаза «О», «К» | наличие |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  | 0 | 0 |  | Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К» | наличие |  |  | п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота расположения писсуара «К» | м |  | 0,4 | п. 5.3.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.5.3.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 5.3 | Кабина душевая закрытая | 0 | 0 | 0 | Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски | количество |  | Не менее одной | п.5.3.4 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м |  | 0,9 | п.5.3.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | Наружу | п 5.3.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» | соответствие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У» | соответствие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К»,«О», «С» | м |  | не менее 0,9 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К»,«О», «С» | м |  | не менее 1,5 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С» | м |  | 0,48 | п. 5.3.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ручной душ | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Настенные поручни | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» | наличие |  |  | п. 5.3.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина сиденья О», «С», «К» | м |  | не менее 0,48 | п.5.3.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Длина сиденья О», «С», «К» | м |  | не менее 0,85 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина «К» | м |  | Не менее 1,8 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м |  | 0,9 | п.5.3.3 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.5.3.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м |  | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | То же, без скамей «К» | м |  | Не менее 1,8 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина проходов между рядами кабин «К» | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.8 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина кабины личной гигиены женщин «К» | м |  | не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина кабины личной гигиены женщин «К» | м |  | не менее 2,6 | п.5.3.7. табл.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | 0 | 0 | 0 | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» | м |  | Не более 0,48 | п..5.3.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | - ручным душем | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | - настенными поручнями | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««К», «С», «О» | наличие |  |  | п. 5.3.9 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина сиденья О», «С», «К» | м |  | не менее 0,48 | п.5.3.5 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Длина сиденья О», «С», «К» | м |  | не менее 0,85 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м |  | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 табл.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Глубина «К» | м |  | Не менее 0,9 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  |  | п.5.3.6 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м |  | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | То же, без скамей «К» | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.8 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина проходов между рядами кабин «К» | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.8 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У» | соответствие |  |  | п.5.3.5 |  |
| 6. Автостоянки |
|  | Название зоны |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 6.1 | Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | 1 | 1 | 0 | Места для автотранспорта инвалидов «К», «О» | % | 50% 2 шт. | Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках | п. 4.2.1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О» | м | 30 | Не далее 50 | п. 4.2.2 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О» | м |  | Не далее 100 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Ширина зоны для парковки «К» | м | 3,6 | 3,6 | п. 4.2.4 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Длина зоны для парковки «К» | м | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | да |  | п. 4.2.1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | да |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности | м | 2,0 | Не менее 1,5 | 4.2.1 |  |
| 7.2 | Многоуровневые автостоянки | 0 | 0 | 0 | Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках | Наличие |  |  | 4.2.5 |  |

# Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

- Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.